## Slide 1: ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αποτελέσματα φυσικοχημικών παραμέτρων σε ΑΣΑ της Περιφέρειας Ηπείρου
Χριστίνα Ζέρη-Χάρης Μαυρόπουλος
ΕΠΕΜ Α.Ε-ΕΚΠΑ (Τμήμα Χημείας-Εργαστήριο Χημείας)
Ιωάννινα 23 Ιουνίου 2009

## Slide 2: Στοιχεία δειγματοληψιών
Χρονική περίοδος 12 μηνών
Αριθμός δειγμάτων: 192
Βάρος συλλεγόμενων δειγμάτων>15 τόνοι
Δειγματοληψία από κάδους

## Slide 3: Σημεία δειγματοληψιών

## Slide 4: Σημεία δειγματοληψιών

## Slide 5: Σημεία δειγματοληψιών

## Slide 6: Σημεία δειγματοληψιών

## Slide 7: Τυπικό φύλλο δειγματοληψίας

## Slide 8
Ο καθορισμός των σημείων δειγματοληψίας σε κάθε διαχειριστική ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας- Ιωαννίνων- Πρεβέζης- Ηγουμενίτσας) έγινε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια σε συνδυασμό με τη κατάλληλη στατιστική επεξεργασία (Θεωρία στρωμάτων). Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: χρήσεις γης, μορφωτικό επίπεδο, εισόδημα. (Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την ΕΣΥΕ).
Αριθμός δειγμάτων σε κάθε διαχειριστική ενότητα με βάση τον πληθυσμό και τις χρήσεις γης.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ Αστική Αγροτική Τουρ.
ΑΡΤΗΣ 5 4 2
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 3 2
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9 7 5
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 4 3 2
ΣΥΝΟΛΟ 20 17 11

## Slide 9: Μέθοδοι Χημικών Αναλύσεων
Παράμετρος Μέθοδος Προσδιορισμού
1 Υγρασία ΑSTM 2540
2 Τέφρα (Loss on Ignition, LOI) ΑSTM 2540
3 Οργανικός άνθρακας Προσεγγιστικά
4 Άζωτο ολικό (ΤΚΝ) Μέθοδος Kjeldhal
Μέταλλα Cd, Cr, Cu, Ni ASTM E926-94
6 Θερμογόνος δύναμη ASTM E711-87 (2004)
Notes: Ειδικότερα, προβλέπεται να κατασκευαστεί Μονάδα Αναερόβιας Επεξεργασίας Οργανικού Κλάσματος που σε πρώτη φάση θα εξυπηρετεί την 1η Δ.Ε. και στην πορεία της λειτουργίας της θα εξυπηρετεί το σύνολο της Περιφέρειας
<number>

## Slide 10: Σύνολο Περιφέρειας Ηπείρου
Η υγρασία του οργανικού κλάσματος αγγίζει το 70%, ενώ των πλαστικών συσκευασίας το ~10%. Τα ποσοστά αυτά τροποποιούνται στη περίπτωση που γίνουν δειγματοληψίες από απορριμματοφόρα.
Τα μεγαλύτερα ποσοστά τέφρας δίνουν τα κλάσματα των κατηγοριών: έντυπο χαρτί, χαρτί συσκ., πλαστικά συσκ. και σύνθετα υλικά.
Notes: Να τονιστεί στο σημείο αυτό, ότι τα εξεταζόμενα σενάρια στις ενότητες αυτές, αφορούν απλά, χαμηλού κόστους συστήματα και ταυτόχρονα ευρέως εφαρμοζόμενες, εμπορικές εφαρμογές σε αντίστοιχες μικρές δυναμικότητες. Επιπρόσθετα, τα συστήματα που εξετάζονται θα πρέπει να μπορούν με μικρές μετατροπές και χωρίς μεγάλη πρόσθετη επένδυση, να παράγουν αξιοποιήσιμα προϊόντα, όπως παράδειγμα δευτερογενές καύσιμο, όταν διαμορφωθεί κατάλληλα η αγορά στην Περιφέρεια και στην Ελλάδα γενικότερα. Στόχος επίσης είναι, να μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν και για άλλα είδη αποβλήτων.
<number>

## Slide 11
Η Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (σε ξηρό βάρος) είναι μεγαλύτερη του 12 MJ/kg σε όλες τις κατηγορίες που εξετάστηκαν, και συνολικά στα σύμμεικτα απορρίμματα της Ηπείρου αντιστοιχεί σε 13.18 MJ/kg. Αντίστοιχα η κατωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (σε υγρό βάρος) των σύμμεικτων απορριμμάτων της Ηπείρου αντιστοιχεί σε 10 MJ/kg.
Notes: Στις μονάδες αυτές (ΜΒΕ):
Στο τμήμα της μηχανικής επεξεργασίας (μηχανική διαλογή) ανακτώνται σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο και παράγεται καλής ποιότητας δευτερογενές καύσιμο. Το καύσιμο αυτό, μπορεί να αξιοποιείται είτε σε εγκατάσταση ενεργειακής αξιοποίησης εντός της εγκατάστασης ή να διατίθεται σε άλλες εγκαταστάσεις στην περιοχή (τσιμεντοβιομηχανία, ΔΕΗ, κοντινές αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης δευτερογενούς καυσίμου, κ.λ.π.)
Στο τμήμα της βιολογικής επεξεργασίας παράγεται υλικό τύπου κομπόστ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό τελικής κάλυψης σε ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ, υλικό βιοφίλτρων, ως υλικό αποκατάστασης λατομείων και ως υλικό σε εγκαταστάσεις όπως γήπεδα γκόλφ, παρτέρια οδοποιίας, κ.λ.π. Επίσης, ανάλογα με τον τύπο της μονάδας ΜΒΕ, μπορεί το βιοαποδομήσιμο κλάσμα να ενσωματώνεται στο δευτερογενές καύσιμο, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, ή/και να παράγεται βιοαέριο.
Γιατί η εμπειρία από τα συστήματα (αποτέφρωσης) που λειτουργούν ανά την Ευρώπη δείχνει ότι τέτοιες μονάδες είναι προτιμότερο από άποψη οικονομικής βιωσιμότητας, να εφαρμόζονται σε μεγάλες δυναμικότητες. Λαμβάνοντας υπόψη δε, την παραδοχή για αύξηση της ανακύκλωσης συσκευασιών η οποία συνάδει με τις επιταγές του Νόμου 2939 και της νέας Οδηγίας – Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ), αναμένεται αύξηση του ποσοστού των ζυμώσιμων, άρα και μείωση της θερμογόνου δύναμης των απορριμμάτων. Οι μονάδες αποτέφρωσης στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, συνδυάζονται με επιτυχία με συστήματα ανακύκλωσης συσκευασιών και χωριστής συλλογής οργανικών, αλλά επειδή εφαρμόζονται σε περιοχές με μεγάλο τονάζ, εξακολουθούν να δέχονται σημαντικές ποσότητες αποβλήτων, άνω των 100.000 τόνων ετησίως. Στην ενότητα αυτή όμως, οι μικρές ποσότητες, σε συνδυασμό με την απομείωση των καύσιμων υλικών λόγω ανακύκλωσης, μπορεί να αυξήσουν τα ρίσκα από άποψη βιωσιμότητας, μιας μονάδας αποτέφρωσης.
Οι μονάδες αεριοποίησης, πυρόλυσης και τεχνολογίας πλάσματος, έχουν πολύ καλή συμπεριφορά (λειτουργικά και περιβαλλοντικά) στην αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων, την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, την αδρανοποίηση τεφρών (τεχνολογίας πλάσματος), κ.λ.π. Οι τεχνολογίες αυτές δεν έχουν μέχρι τώρα εφαρμοστεί στην Ευρώπη σε σύμμεικτα απορρίμματα παρά μόνο σε ομογενοποιημένα απόβλητα όπως ξηρή βιομάζα, τσιπς ξύλου, ελαστικά, κ.λ.π. Προσπάθειες και περιορισμένες σε αριθμό εφαρμογές βρίσκει κανείς στην Ιαπωνία σε αστικά απόβλητα μετά από εκτεταμένη διαλογή στην πηγή τόσο συσκευασιών όσο και οργανικού, ενώ απόπειρες εφαρμογής γίνονται στην Αμερική. Προφανώς στο πλαίσιο των προτεινόμενων σεναρίων μπορεί να εξετασθεί η εφαρμογή αυτών των μεθόδων θερμικής επεξεργασίας για ομογενοποιημένα απόβλητα, όπως είναι και τα δευτερογενή καύσιμα που προέρχονται από μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας
<number>

## Slide 12
Σύνολο οργανικών ενώσεων (πτητικές και μη)
σε όλες τις κατηγορίες > 80% με εξαίρεση τα σύνθετα υλικά που είναι 76 %.
Το άζωτο (ΤΚΝ %) κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα στα οργανικά και στις σύνθετες συσκευασίες (1.81 -1.85%), ενώ στο χαρτί συσκευασίας, στο έντυπο χαρτί και στα λοιπά χαρτιά η περιεκτικότητα σε άζωτο μειώνεται στο 1.2 – 1.3 %.
Στα πλαστικά συσκευασίας μειώνεται περαιτέρω στο 0.88%.
Notes: <number>

## Slide 13
Αποτελέσματα συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων ανά μονάδα βάρους κάθε κατηγορίας και ανά μονάδα βάρους σύμμεικτου – με βάση τα ποσοστά συμμετοχής των κατηγοριών.
Τα μέταλλα με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις είναι ο Zn στα οργανικά, έντυπο χαρτί και λοιπά χαρτιά και ο Cu στα οργανικά, χαρτί συσκευασίας, έντυπο χαρτί.

## Slide 14
Οι τιμές των συγκεντρώσεων των υπολοίπων μετάλλων που εξετάστηκαν κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα.
Το Cr εμφανίζει μέγιστο στα πλαστικά συσκευασίας.
Οι συγκεντρώσεις του Ni εμφανίζονται ισοκατανεμημένες μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών
Notes: <number>

## Slide 15
Μέγιστες συγκεντρώσεις Pb καταγράφηκαν στα πλαστικά συσκευασίας και στα σύνθετα υλικά.
Το Cd παρουσιάζει τα χαμηλότερα επίπεδα (μg/kg)
συγκεντρώσεων σε όλες τις κατηγορίες.
Notes: <number>

## Slide 16
Αποτελέσματα στις 4 Διαχειριστικές Ενότητες
ΥΓΡ. ΤΕΦΡΑ ΟΡΓΑΝ TKN Zn Cu Cr Ni Pb Cd ΑΘΔ
% % % % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (μg/kg) (ΜJ/kg)
ΔΕ 1 31.01 16.59 85.08 1.37 399.8 23.41 16.75 11.85 40.02 80.38 20.56
ΔΕ 2 29.06 13.65 87.36 1.29 150.4 35.88 12.57 17.62 22.16 68.49 22.83
ΔΕ 3 28.59 14.21 87.37 1.59 46.66 30.78 9.46 17.55 26.01 58.70 21.94
ΔΕ 4 29.32 17.00 84.14 1.26 75.83 22.10 8.68 13.39 35.83 94.43 25.48
Οι τέσσερις διαχειριστικές ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου δεν έδειξαν διαφορές στη χημική σύσταση των ΑΣΑ, γεγονός που συμφωνεί και με την παρεμφερή κατά βάρος ποιοτική σύσταση που βρέθηκε.
Notes: Όλα τα εξεταζόμενα σενάρια περιλαμβάνουν κάποιο συνδυασμό μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας, και μπορούν να οδηγήσουν σε παραγωγή ενέργειας είτε εντός εγκατάστασης (οπότε η ενέργεια είναι άμεσα εμπορεύσιμη) είτε εκτός εγκατάστασης (οπότε η ενέργεια δεν είναι άμεσα εμπορεύσιμη αλλά αξιοποιείται το ενεργειακό περιεχόμενο των δευτερογενών καυσίμων από το χρήστη). Επίσης, τα σενάρια 1 και 2 οδηγούν σε παραγωγή υλικών τύπου κομπόστ (Compost Like Output – CLO), ενώ το σενάριο 2 επιπρόσθετα σε παραγωγή βιοαερίου που αξιοποιείται ενεργειακά. Από την άλλη, το ζυμώσιμο κλάσμα ενσωματώνεται στο δευτερογενές καύσιμο, στην περίπτωση του σεναρίου 3.
Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι τα κρίσιμα σημεία που κανείς πρέπει να εξετάσει αφορούν κυρίως τη διαχείριση προϊόντων και υπολειμμάτων, εφόσον τα σενάρια είναι ισοδύναμα από άποψη περιβαλλοντικών «επιδόσεων» και μπορούν να συνεισφέρουν στους στόχους για εκτροπή των ΒΑΑ και προεπεξεργασία πριν την ταφή, ενώ και άποψη κόστους είναι συγκρίσιμα.
<number>

## Slide 17
Οι διαφορές που παρατηρούνται είναι μέσα στα όρια των τυπικών αποκλίσεων που βρέθηκαν για το σύνολο των δειγμάτων και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται σημαντικές.
Notes: Η λογική σχεδιασμού των σεναρίων βασίζεται στην εξέταση τεχνολογιών μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας και ειδικότερα απλών συστημάτων κλειστής κομποστοποίησης και ξηρής αναερόβιας ζύμωσης.
Για παράδειγμα, εάν στην μονάδα της 1ης ΔΕ κατασκευαστεί και λειτουργήσει μονάδα θερμικής επεξεργασίας του δευτερογενούς καυσίμου, είναι δυνατό με μικρή πρόσθετη επένδυση οι μονάδες της 2ης, 3ης και 4ης ΔΕ να παράγουν καλής ποιότητας δευτερογενές καύσιμο το οποίο να μεταφέρεται στην 1η ΔΕ για αξιοποίηση
Έτσι, αν αυξηθεί η ανακύκλωση συσκευασιών ή/και προστεθεί ανακύκλωση οργανικού με χρήση χωριστού κάδου, οι μονάδες αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν ομαλά
<number>

## Slide 18
Αστικές – Αγροτικές – Τουριστικές Περιοχές
Η χημική σύσταση του κλάσματος των οργανικών δεν διαφοροποιείται σε περιοχές με διαφορετική οικονομική δραστηριότητα

## Slide 19
Μόνο το έντυπο χαρτί φαίνεται πιο επιβαρημένο σε Zn και Cd στις Αστικές περιοχές

## Slide 20
Τα πλαστικά των αστικών και τουριστικών περιοχών εμφανίζονται πιο επιβαρημένα σε Cu, Cr και Pb.
Notes: <number>

## Slide 21
Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων στα ΑΣΑ της Περιφέρειας Ηπείρου φάνηκε ότι τα ΑΣΑ έχουν κοινά χαρακτηριστικά σε όλη τη Περιφέρεια.
Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς πλέον στη χώρα μας η διανομή και κατανάλωση προϊόντων ακολουθεί ενιαίο δίκτυο και οι τοπικές συνήθειες εάν δεν έχουν εξαλειφθεί εντελώς έχουν στατιστικά μικρή σημασία.
Οποιαδήποτε λοιπόν διαχειριστική λύση που θα αφορά τα ΑΣΑ της Περιφέρειας Ηπείρου μπορεί να στηρίζεται σε μία ενιαία θεώρηση όλων των περιοχών της Περιφέρειας.
Notes: Συμπερασματικά, από τα παραπάνω προκύπτει ότι:
Το σενάριο 1 μειονεκτεί ως προς το σενάριο 2 διότι επιτυγχάνει επεξεργασία των υλικών πριν την ταφή αλλά με μικρή παραγωγή εμπορεύσιμων υλικών (μέταλλα). Αντίθετα, το σενάριο 2, ενώ πληροί τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας σχετικά με τα ΒΑΑ και την προ-επεξεργασία όπως και το σενάριο 1, ταυτόχρονα οδηγεί στην παραγωγή ενός αξιοποιήσιμου, με βέβαιη χρήση, προϊόντος (βιοαέριο)
Τα εξεταζόμενα σενάρια είναι συγκρίσιμα ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, διότι σχεδιάζονται ως κλειστά συστήματα με αυτοματοποιημένη λειτουργία και μέτρα αντιμετώπισης αερίων, υγρών και στερεών ρύπων
Από οικονομικής άποψης τα σενάρια είναι συγκρίσιμα ως προς το κόστος επένδυσης, ενώ ως προς το λειτουργικό κόστος το Σενάριο 2 υπερτερεί διότι περιλαμβάνει έσοδα από την πώληση ενέργειας ΑΠΕ με προνομιακή τιμή, βάσει του νόμου 3468 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
<number>