## Slide 1: ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Σενάρια επεξεργασίας αποβλήτων
Ανδρέας Λουκάτος
Χημικός, DEA Περιβαλλοντολόγος
ΕΠΕΜ Α.Ε-ΕΚΠΑ (Τμήμα Χημείας-Εργαστήριο Χημείας)
Ιωάννινα 23 Ιουνίου 2009

## Slide 2: Περιεχόμενα
Δεδομένα εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ
Σχεδιασμός σεναρίων επεξεργασίας
Στοιχεία σχεδιασμού για την 1η ΔΕ
Εξέταση & συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων για την 1η ΔΕ
Σχεδιασμός σεναρίων επεξεργασίας για 2η, 3η & 4η ΔΕ
Εξέταση & συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων για 2η, 3η & 4η ΔΕ

## Slide 3: Δεδομένα εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ
Ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ προβλέπει 1 μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ στην 1η Δ.Ε της περιφέρειας (Νομός Ιωαννίνων)
Επιπρόσθετα, στον ΠΕΣΔΑ προβλέπεται ότι:
  Όλα τα έργα που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ -και θα κριθούν βιώσιμα από τους ΦοΔΣΑ- είναι αποδεκτά. Είναι δυνατόν ανάλογα με τις αποφάσεις των ΦοΔΣΑ, να δημιουργηθούν μία ή περισσότερες μονάδες ανά Δ.Ε. ή και μία μονάδα που θα εξυπηρετεί περισσότερες Δ.Ε.
  Είναι δυνατόν τα έργα επεξεργασίας και αξιοποίησης Α.Σ.Α., να συνδυαστούν με έργα επεξεργασίας και άλλων κατηγοριών αποβλήτων (π.χ. γεωργικά απόβλητα, κτηνοτροφικά απόβλητα, ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων κλπ).
Notes: Ειδικότερα, προβλέπεται να κατασκευαστεί Μονάδα Αναερόβιας Επεξεργασίας Οργανικού Κλάσματος που σε πρώτη φάση θα εξυπηρετεί την 1η Δ.Ε. και στην πορεία της λειτουργίας της θα εξυπηρετεί το σύνολο της Περιφέρειας
<number>

## Slide 4: Σχεδιασμός σεναρίων επεξεργασίας
Σενάρια επεξεργασίας ΑΣΑ στην 1η Δ.Ε, με στόχο:
  ανάκτηση υλικών
  ενίσχυση ανακύκλωσης
  μείωση των ποσοτήτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ
Σενάρια προ-επεξεργασίας των ΑΣΑ στις υπόλοιπες ΔΕ με στόχο:
  βιοσταθεροποίηση των απορριμμάτων
  κάλυψη των στόχων της ΚΥΑ 29407/3508 για προ-επεξεργασία πριν την ταφή,
  οι ΧΥΤΑ να λειτουργούν σύννομα
Σύστημα ΔσΠ υλικών συσκευασίας σε όλες τις ΔΕ:
  κλιμακώνεται σταδιακά σε ότι αφορά τις ανακτώμενες ποσότητες ανά έτος
  Στις μονάδες «καταλήγουν» τα απορρίμματα μετά την εφαρμογή της ΔσΠ
Notes: Να τονιστεί στο σημείο αυτό, ότι τα εξεταζόμενα σενάρια στις ενότητες αυτές, αφορούν απλά, χαμηλού κόστους συστήματα και ταυτόχρονα ευρέως εφαρμοζόμενες, εμπορικές εφαρμογές σε αντίστοιχες μικρές δυναμικότητες. Επιπρόσθετα, τα συστήματα που εξετάζονται θα πρέπει να μπορούν με μικρές μετατροπές και χωρίς μεγάλη πρόσθετη επένδυση, να παράγουν αξιοποιήσιμα προϊόντα, όπως παράδειγμα δευτερογενές καύσιμο, όταν διαμορφωθεί κατάλληλα η αγορά στην Περιφέρεια και στην Ελλάδα γενικότερα. Στόχος επίσης είναι, να μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν και για άλλα είδη αποβλήτων.
<number>

## Slide 5: Στοιχεία σχεδιασμού για την 1η ΔΕ
Μετά την ΔσΠ, ΑΣΑ για επεξεργασία στην 1η ΔΕ → ~50.000tn/year(2020)
Ζυμώσιμα από 43% → 54% κ.β
Δεδομένων των ποσοτήτων και της σύστασης των ΑΣΑ, τα σενάρια που επιλέγονται αφορούν μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ).
Οι μονάδες μαζικής αποτέφρωσης (mass burn) δεν εξετάζονται για την 1η ΔΕ
Οι μονάδες πυρόλυσης, αεριοποίησης και τεχνολογίας πλάσματος δεν εξετάζονται επίσης για την 1η ΔΕ
Notes: Στις μονάδες αυτές (ΜΒΕ):
Στο τμήμα της μηχανικής επεξεργασίας (μηχανική διαλογή) ανακτώνται σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο και παράγεται καλής ποιότητας δευτερογενές καύσιμο. Το καύσιμο αυτό, μπορεί να αξιοποιείται είτε σε εγκατάσταση ενεργειακής αξιοποίησης εντός της εγκατάστασης ή να διατίθεται σε άλλες εγκαταστάσεις στην περιοχή (τσιμεντοβιομηχανία, ΔΕΗ, κοντινές αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης δευτερογενούς καυσίμου, κ.λ.π.)
Στο τμήμα της βιολογικής επεξεργασίας παράγεται υλικό τύπου κομπόστ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό τελικής κάλυψης σε ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ, υλικό βιοφίλτρων, ως υλικό αποκατάστασης λατομείων και ως υλικό σε εγκαταστάσεις όπως γήπεδα γκόλφ, παρτέρια οδοποιίας, κ.λ.π. Επίσης, ανάλογα με τον τύπο της μονάδας ΜΒΕ, μπορεί το βιοαποδομήσιμο κλάσμα να ενσωματώνεται στο δευτερογενές καύσιμο, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, ή/και να παράγεται βιοαέριο.
Γιατί η εμπειρία από τα συστήματα (αποτέφρωσης) που λειτουργούν ανά την Ευρώπη δείχνει ότι τέτοιες μονάδες είναι προτιμότερο από άποψη οικονομικής βιωσιμότητας, να εφαρμόζονται σε μεγάλες δυναμικότητες. Λαμβάνοντας υπόψη δε, την παραδοχή για αύξηση της ανακύκλωσης συσκευασιών η οποία συνάδει με τις επιταγές του Νόμου 2939 και της νέας Οδηγίας – Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ), αναμένεται αύξηση του ποσοστού των ζυμώσιμων, άρα και μείωση της θερμογόνου δύναμης των απορριμμάτων. Οι μονάδες αποτέφρωσης στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, συνδυάζονται με επιτυχία με συστήματα ανακύκλωσης συσκευασιών και χωριστής συλλογής οργανικών, αλλά επειδή εφαρμόζονται σε περιοχές με μεγάλο τονάζ, εξακολουθούν να δέχονται σημαντικές ποσότητες αποβλήτων, άνω των 100.000 τόνων ετησίως. Στην ενότητα αυτή όμως, οι μικρές ποσότητες, σε συνδυασμό με την απομείωση των καύσιμων υλικών λόγω ανακύκλωσης, μπορεί να αυξήσουν τα ρίσκα από άποψη βιωσιμότητας, μιας μονάδας αποτέφρωσης.
Οι μονάδες αεριοποίησης, πυρόλυσης και τεχνολογίας πλάσματος, έχουν πολύ καλή συμπεριφορά (λειτουργικά και περιβαλλοντικά) στην αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων, την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, την αδρανοποίηση τεφρών (τεχνολογίας πλάσματος), κ.λ.π. Οι τεχνολογίες αυτές δεν έχουν μέχρι τώρα εφαρμοστεί στην Ευρώπη σε σύμμεικτα απορρίμματα παρά μόνο σε ομογενοποιημένα απόβλητα όπως ξηρή βιομάζα, τσιπς ξύλου, ελαστικά, κ.λ.π. Προσπάθειες και περιορισμένες σε αριθμό εφαρμογές βρίσκει κανείς στην Ιαπωνία σε αστικά απόβλητα μετά από εκτεταμένη διαλογή στην πηγή τόσο συσκευασιών όσο και οργανικού, ενώ απόπειρες εφαρμογής γίνονται στην Αμερική. Προφανώς στο πλαίσιο των προτεινόμενων σεναρίων μπορεί να εξετασθεί η εφαρμογή αυτών των μεθόδων θερμικής επεξεργασίας για ομογενοποιημένα απόβλητα, όπως είναι και τα δευτερογενή καύσιμα που προέρχονται από μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας
<number>

## Slide 6: Εξέταση σεναρίων
Σενάριο 1: ΜΒΕ με αερόβια βιολογική επεξεργασία (κομποστοποίηση)
Σενάριο 2: ΜΒΕ με αναερόβια βιολογική επεξεργασία
Σενάριο 3: ΜΒΕ με βιολογική ξήρανση
Notes: <number>

## Slide 7: Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης (1η ΔΕ)
Δείκτες Ανάκτησης Υλικών (R) και εκτροπής από την ταφή (D)
  R = (Ανακυκλώσιμα / σύνολο Α.Σ.Α)*100%
  D = [1- (Υπόλειμμα / σύνολο Α.Σ.Α)]*100%
Παραγόμενα προϊόντα και δυνατότητα αξιοποίησης
  Ανακυκλώσιμα
  Καύσιμο υλικό(RDF/SRF)
  Υλικό Τύπου Κόμποστ
  Βιοαέριο
  Συνδυασμός
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Επίτευξη στόχων για τα ΒΑΑ
Κόστη επένδυσης και λειτουργίας

## Slide 8: Αξιολόγηση σεναρίων (1)
Δείκτες ανάκτησης & εκτροπής:
Παραγόμενα προϊόντα & δυνατότητα αξιοποίησης
Notes: <number>

## Slide 9: Αξιολόγηση σεναρίων (2)
Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις
Notes: <number>

## Slide 10: Αξιολόγηση σεναρίων (3)
Σ1 Σ2 Σ3
Συνεισφορά στους στόχους για ΒΑΑ | Σημαντική μείωση βιοαποδοσιμότητας κλάσματος που καταλήγει σε ΧΥΤΑ Απαιτούνται κριτήρια αποδοχής | Σημαντική μείωση βιοαποδοσιμότητας κλάσματος που καταλήγει σε ΧΥΤΑ Απαιτούνται κριτήρια αποδοχής | Μεγαλύτερη μείωση βιοαποδοσιμότητας κλάσματος που καταλήγει σε ΧΥΤΑ (ενσωμάτωση ΒΑΑ στο δευτερογενές καύσιμο)
Κόστος επένδυσης, € | ~ 11,5 εκ | ~ 12 εκ | ~ 10,5 εκ
Κόστος λειτουργίας |  |  | 
€/έτος | ~ 1,7 εκ | ~ 1,3 εκ | ~ 2 εκ
€/tn | ~ 35 | ~ 25 | ~ 40
Notes: Όλα τα εξεταζόμενα σενάρια περιλαμβάνουν κάποιο συνδυασμό μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας, και μπορούν να οδηγήσουν σε παραγωγή ενέργειας είτε εντός εγκατάστασης (οπότε η ενέργεια είναι άμεσα εμπορεύσιμη) είτε εκτός εγκατάστασης (οπότε η ενέργεια δεν είναι άμεσα εμπορεύσιμη αλλά αξιοποιείται το ενεργειακό περιεχόμενο των δευτερογενών καυσίμων από το χρήστη). Επίσης, τα σενάρια 1 και 2 οδηγούν σε παραγωγή υλικών τύπου κομπόστ (Compost Like Output – CLO), ενώ το σενάριο 2 επιπρόσθετα σε παραγωγή βιοαερίου που αξιοποιείται ενεργειακά. Από την άλλη, το ζυμώσιμο κλάσμα ενσωματώνεται στο δευτερογενές καύσιμο, στην περίπτωση του σεναρίου 3.
Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι τα κρίσιμα σημεία που κανείς πρέπει να εξετάσει αφορούν κυρίως τη διαχείριση προϊόντων και υπολειμμάτων, εφόσον τα σενάρια είναι ισοδύναμα από άποψη περιβαλλοντικών «επιδόσεων» και μπορούν να συνεισφέρουν στους στόχους για εκτροπή των ΒΑΑ και προεπεξεργασία πριν την ταφή, ενώ και άποψη κόστους είναι συγκρίσιμα.
<number>

## Slide 11: Σχεδιασμός σεναρίων επεξεργασίας για 2η, 3η & 4η ΔΕ
Απλά συστήματα κλειστής κομποστοποίησης & ξηρής αναερόβιας ζύμωσης:
Εμπορικές και ευρέως εφαρμοζόμενες τεχνολογίες
Η ποσότητα αποβλήτων που προκύπτει για τις ενότητες αυτές επαρκεί για τις τεχνολογίες του είδους, ενώ δεν δημιουργεί οικονομίες κλίμακας για πιο πολύπλοκες εφαρμογές
Είναι δυνατή η τμηματική κατασκευή των μονάδων
Είναι ήπιες τεχνολογίες που δεν συναντούν κοινωνικές αντιδράσεις
Επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της αρχικής ποσότητας των Α.Σ.Α. με απλό τρόπο
Notes: Η λογική σχεδιασμού των σεναρίων βασίζεται στην εξέταση τεχνολογιών μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας και ειδικότερα απλών συστημάτων κλειστής κομποστοποίησης και ξηρής αναερόβιας ζύμωσης.
Για παράδειγμα, εάν στην μονάδα της 1ης ΔΕ κατασκευαστεί και λειτουργήσει μονάδα θερμικής επεξεργασίας του δευτερογενούς καυσίμου, είναι δυνατό με μικρή πρόσθετη επένδυση οι μονάδες της 2ης, 3ης και 4ης ΔΕ να παράγουν καλής ποιότητας δευτερογενές καύσιμο το οποίο να μεταφέρεται στην 1η ΔΕ για αξιοποίηση
Έτσι, αν αυξηθεί η ανακύκλωση συσκευασιών ή/και προστεθεί ανακύκλωση οργανικού με χρήση χωριστού κάδου, οι μονάδες αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν ομαλά
<number>

## Slide 12: Σχεδιασμός σεναρίων επεξεργασίας για 2η, 3η & 4η ΔΕ
Απλά συστήματα κλειστής κομποστοποίησης & ξηρής αναερόβιας ζύμωσης:
Παράγουν προϊόντα που μπορούν να αξιοποιηθούν από τη μονάδα, αλλά, αν δεν αξιοποιούνται, διασφαλίζεται ότι:
  επιτυγχάνεται μείωση της μάζας
  ο ΧΥΤ λειτουργεί σύννομα δηλαδή σε συμφωνία με την ΚΥΑ για την Υγειονομική Ταφή (ΚΥΑ 29407/3508)
Μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, αλλά -εάν είναι επιθυμητό- μπορούν να λειτουργήσουν και συνδυαστικά με τη μονάδα της 1ης ΔΕ.
Προσφέρουν ευελιξία σε ότι αφορά την εξέλιξη της ποσότητας και της ποιότητας των αποβλήτων.

## Slide 13: Εξέταση σεναρίων
Σενάριο 1: Απλό Σύστημα Κομποστοποίησης σε κελιά
Σενάριο 2: Απλό Σύστημα Ξηρής Αναερόβιας Χώνευσης (ξηρή ζύμωση)

## Slide 14: Συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων (1)
Δείκτες ανάκτησης & εκτροπής:
Παραγόμενα προϊόντα & δυνατότητα αξιοποίησης

## Slide 15: Συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων (2)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Συνεισφορά στους στόχους για τα ΒΑΑ
Notes: <number>

## Slide 16: Συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων (3)
Επενδυτικό & λειτουργικό κόστος
 | 2η ΔΕ |  | 3η ΔΕ |  | 4η ΔΕ | 
 | Σενάριο 1 | Σενάριο 2 | Σενάριο 1 | Σενάριο 2 | Σενάριο 1 | Σενάριο 2
Κόστος επένδυσης, € | ~ 8 εκ | ~ 8 εκ | ~ 7,5 εκ | ~ 8 εκ | ~ 2,5 εκ | ~ 2,7 εκ
Κόστος λειτουργίας, €/έτος | ~ 1,5 εκ | ~ 0,8 εκ | ~ 1,3 εκ | ~ 0,7 εκ | ~ 0,75 εκ | ~ 0, 55 εκ
Κόστος λειτουργίας, €/tn | ~ 40 | ~ 20 | ~ 45 | ~ 25 | ~ 75 | ~ 55
Notes: Συμπερασματικά, από τα παραπάνω προκύπτει ότι:
Το σενάριο 1 μειονεκτεί ως προς το σενάριο 2 διότι επιτυγχάνει επεξεργασία των υλικών πριν την ταφή αλλά με μικρή παραγωγή εμπορεύσιμων υλικών (μέταλλα). Αντίθετα, το σενάριο 2, ενώ πληροί τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας σχετικά με τα ΒΑΑ και την προ-επεξεργασία όπως και το σενάριο 1, ταυτόχρονα οδηγεί στην παραγωγή ενός αξιοποιήσιμου, με βέβαιη χρήση, προϊόντος (βιοαέριο)
Τα εξεταζόμενα σενάρια είναι συγκρίσιμα ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, διότι σχεδιάζονται ως κλειστά συστήματα με αυτοματοποιημένη λειτουργία και μέτρα αντιμετώπισης αερίων, υγρών και στερεών ρύπων
Από οικονομικής άποψης τα σενάρια είναι συγκρίσιμα ως προς το κόστος επένδυσης, ενώ ως προς το λειτουργικό κόστος το Σενάριο 2 υπερτερεί διότι περιλαμβάνει έσοδα από την πώληση ενέργειας ΑΠΕ με προνομιακή τιμή, βάσει του νόμου 3468 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
<number>

## Slide 17: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ