## Slide 1: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 2ης Γενιάς
Νικόλαος Κ. Ντάβος
Υπ. Διδάκτωρ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμ. Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
Βραβεύτηκε στον
Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Επιχειρηματικού Σχεδίου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ιωάννινα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

## Slide 2: Εισαγωγή 1/3
Θέμα της προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας είναι η δημιουργία εγκατάστασης παραγωγής βιοαιθανόλης στην ελληνική επικράτεια.
Η παρούσα μελέτη είναι βασισμένη στην τεχνογνωσία η οποία έχει αναπτυχθεί στις Η.Π.Α..

## Slide 3: Εισαγωγή 2/3
Πρώτες ύλες της εγκατάστασης μπορούν να είναι οι «εγκαταλελειμμένες» λιγνοκυτταρινούχες βιομάζες.
  Τα υπολείμματα της γεωργίας και της δασοκομίας,
  τα απόβλητα χαρτοβιομηχανιών και
  άλλα στερεά απόβλητα που περιέχουν λιγνοκυτταρινούχες ενώσεις.
Πρώτη ύλη είναι το υπόλειμμα καλαμποκιού.

## Slide 4: Εισαγωγή 3/3
Η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται την «συνύπαρξη» της εγκατάστασης παραγωγής βιοαιθανόλης με εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

## Slide 5: Βιοαιθανόλη
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε ως έχει, είτε σε πρόσμιξη με τα συμβατικά καύσιμα, στους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες.
Επειδή η βιοαιθανόλη παρουσιάζει τεχνικές δυσχέρειες όταν αναμιγνύεται με βενζίνη, προτείνεται η μετατροπή εντός των διυλιστηρίων της βιοαιθανόλης σε ETBE (Ethyl Tertiary Butyl Ether) και χρήση του τελευταίου ως συστατικό ανάμιξης στις βενζίνες.
Το ποσοστό ανάμιξης ETBE σε βενζίνη μπορεί να ανέλθει μέχρι 15% κατ’ όγκο.

## Slide 6: Επιλογή Περιοχής Εγκατάστασης του Εργοστασίου 1/3
Η κατασκευή της εγκαταστάσης δίπλα σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση λιγνίτη παρουσιάζει μια ευκαιρία να μειωθεί το κύριο κόστος της με την εξάλειψη του λέβητα για την παραγωγή ατμού.
Ο λέβητας μπορεί να αντιπροσωπεύσει μέχρι 30% του κύριου κόστους.
Η τοποθεσία η οποία επιλέχθηκε για την δημιουργία της εγκατάστασης είναι η περιοχή της Πτολεμαΐδας.

## Slide 7: Επιλογή Περιοχής Εγκατάστασης του Εργοστασίου 2/3
Τα κριτήρια επιλογής της περιοχής που χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάσταση του εργοστασίου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:
  Πρόσβαση σε Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (Α.Η.Σ.).
  Επαρκής πρώτη ύλη μέσα σε μια λογική απόσταση μεταφορών.
  Υποδομή που μπορεί να μειώσει το κόστος εγκατάστασης βιοαιθανόλης (ανεφοδιασμός ατμού ή επεξεργασία υδάτινων απόβλητων).
  Πρόσβαση σε καλό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

## Slide 8: Επιλογή Περιοχής Εγκατάστασης του Εργοστασίου 3/3

## Slide 9: Ανεφοδιασμός με πρώτη ύλη 1/3
Στην Ελλάδα υπάρχει εκτεταμένη παραγωγή καλαμποκιού και επομένως αποθέματα του υπολείμματός του.
Οι εκτιμήσεις της διαθεσιμότητας του υπολείμματος εξαρτώνται από την υπόθεση για την ποσότητα αυτού που μπορεί να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί.
Ο προγραμματισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται βασίζεται στην εμπειρική υπόθεση ότι πρέπει να παραμείνει στο χωράφι περίπου το μισό αυτού.

## Slide 10: Ανεφοδιασμός με πρώτη ύλη 2/3
Η καλλιέργεια καλαμποκιού στην Ελλάδα (ΕΣΥΕ):
Η συνολική γεωργική γη της Ελλάδας κατά το έτος 2004 είναι 38.750 χιλ. στρ.
Η καλλιεργούμενη έκταση είναι 2.182 χιλ. στρ. και η παραγωγή φτάνει στους 2.193 χιλ. τόνους καλαμποκιού.

## Slide 11: Ανεφοδιασμός με πρώτη ύλη 3/3
Με βάση τα παραπάνω, το υπόλειμμα καλαμποκιού το οποίο θα χρησιμοποιείται, θα συλλέγεται και θα μεταφέρεται στην εγκατάσταση από μία μέση απόσταση 200 χλμ.

## Slide 12: Τιμή Υπολείμματος Καλαμποκιού 1/2
Η τιμή του υπολείμματος καλαμποκιού είναι ακόμα θεωρητική και υποκειμενική.
Με τις παρούσες πρακτικές και μηχανήματα, το υπόλειμμα καλαμποκιού θα συλλέγεται και θα συσκευάζεται χωριστά, αμέσως μετά την συγκομιδή του καλαμποκιού.
Τα δέματα του υπολείμματος θα αποθηκεύονται και θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο με τρόπο παρόμοιο με αυτό των δεμάτων άχυρου.

## Slide 13: Τιμή Υπολείμματος Καλαμποκιού 2/2
Η μέση τιμή του υπολείμματος καλαμποκιού είναι 40€/τόνο και ένα στρέμμα καλλιεργήσιμης γης καλαμποκιού αποδίδει περίπου 450 kg υπόλειμμα.
Κατά μέσο όρο μεταφέρονται 400 δέματα ανά φορτηγό και η μεταφορά τους κοστίζει 15 €/τόνο για μέση απόσταση 200 χλμ.
Το μέσο βάρος ενός δέματος είναι περίπου 40 kg.

## Slide 14: Παραγωγική διαδικασία 1/2
Η παραγωγική διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται είναι:
Υδρόλυση, με διαλύτη θειικό οξύ,
της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας,
ενζυματική σακχαροποίηση
της υπολειπόμενης κυτταρίνης
και ζύμωση της παραγόμενης
γλυκόζης και ξυλόζης σε αιθανόλη

## Slide 15: Παραγωγική διαδικασία 2/2
Διαχείριση Υπολείμματος
Προεπεξεργασία
Σακχαροποίηση
Ζύμωση
Απόσταξη Αιθανόλης και Διαχωρισμός
Διαχείριση Αποβλήτων

## Slide 16: Ανάλυση Κόστους Κεφαλαίου 1/2
Αναλύθηκαν τρεις διαφορετικές ικανότητες παραγωγής της εγκατάστασης με σκοπό να βρεθεί η βέλτιστη από οικονομικής άποψης.
Αυτές οι ικανότητες παραγωγής βιοαιθανόλης είναι:
  120, 190 και 260 εκατ. λίτρα βιοαιθανόλης.

## Slide 17: Ανάλυση Κόστους Κεφαλαίου 2/2
Οι συνολικές δαπάνες δίνουν μία συνολική εικόνα για το ύψος της επένδυσης που χρειάζεται για την κατασκευή της εγκατάστασης παραγωγής βιοαιθανόλης.

## Slide 18: Οικονομική Αξιολόγηση 1/4
Αυτό το τμήμα της μελέτης παρουσιάζει την χρηματοοικονομική απόδοση της εγκατάστασης παραγωγής βιοαιθανόλης.
Η προσέγγιση της μελέτης έγινε χρησιμοποιώντας συντηρητικές υποθέσεις κατά την οικονομική ανάλυση για να εκτιμηθεί το ελάχιστο κέρδος το οποίο θα μπορούσε να προκύψει από μία τέτοιου είδους επένδυση.

## Slide 19: Οικονομική Αξιολόγηση 2/4
Τιμή πώλησης βιοαιθανόλης: 0,5 €/lt
Εκτός από την βιοαιθανόλη θα πωλείται και η λιγνίνη με τιμή πώλησης τα 8 €/υγρό τόνο.
Από τα έσοδα αυτά αφαιρούνται τα έξοδα διανομής της αιθανόλης τα οποία είναι 0,01 €/lt.

## Slide 20: Οικονομική Αξιολόγηση 3/4
Τα καθαρά κέρδη και για τις τρεις εγκαταστάσεις είναι εξίσου σημαντικά.
Αυτές οι τιμές δεν επιτρέπουν μία άμεση σύγκριση για το ποια από τις τρεις ικανότητες παραγωγής είναι αποδοτικότερη.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το «Καθαρό Κόστος Παραγωγής της Βιοαιθανόλης» κάτι το οποίο μας επιτρέπει την άμεση σύγκριση.

## Slide 21: Οικονομική Αξιολόγηση 4/4

## Slide 22: Κοινωνικο-οικονομικά οφέλη 1/2
Στο επίπεδο της αγροτικής παραγωγής, θα μπορούσε να αναγεννηθεί ο χώρος της καλλιέργειας του καλαμποκιού, αφού θα προσδίδει ένα επιπλέον κέρδος στους αγρότες που ασχολούνται με αυτή την καλλιέργεια.
Επίσης θα μπορούσε να προσελκύσει νέους αγρότες στον συγκεκριμένο κλάδο σταματώντας έτσι ασύμφορες καλλιέργειες.
Η εγκατάσταση παραγωγής βιοαιθανόλης θα απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων και θα δίνει παράλληλα έσοδα τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο και σε πολλούς αγροτικούς παραγωγούς.

## Slide 23: Κοινωνικο-οικονομικά οφέλη 2/2
Θα μειωθεί σε ένα βαθμό η ενεργειακή εξάρτηση που έχει η Ελλάδα από τις χώρες παραγωγής του πετρελαίου.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε πολλούς τομείς και περιοχές, τόσο κατά την κατασκευή της εγκατάστασης, όσο και κατά την λειτουργία της, γεγονός που θα συμβάλλει στο περιορισμό της ανεργίας.
Θα συμβάλλει στην τουριστική βιομηχανία, η οποία θα μπορεί να «καυχιέται» για ένα οικολογικό τουριστικό προορισμό.

## Slide 24: Συμπεράσματα 1/2
Με βάση την τεχνικό-οικονομική ανάλυση που προηγήθηκε, διαφαίνεται ότι η παραγωγή βιοαιθανόλης από υπόλειμμα καλαμποκιού μπορεί να είναι ανταγωνιστική, όχι μόνο συγκρινόμενη με άλλες τεχνικές παραγωγής βιοαιθανόλης, αλλά συγκρινόμενη και με τα άλλα βιοκαύσιμα.
Επίσης, η καινοτόμος «συνεργασία» μεταξύ εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαιθανόλης και εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, προσδίδει σημαντικά οφέλη και πλεονεκτήματα και στους δύο τομείς.

## Slide 25: Συμπεράσματα 2/2
Εν κατακλείδι, τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την παρούσα προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η εγκατάσταση παραγωγής βιοαιθανόλης με πρώτη ύλη το υπόλειμμα καλαμποκιού και «συνεργασία» με Ατμοηλεκτρικό Σταθμό είναι μία εξαιρετικά κερδοφόρα επένδυση.
Σε αυτό συνηγορεί επίσης το γεγονός ότι η συνολική απόσβεση της επένδυσης με βάση την οικονομική αξιολόγηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί περίπου σε 2,5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.

## Slide 26: Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
Μπακόλα & Σιαλβέρα
Τ.Κ. 50100, Κοζάνη
Νικόλαος Κ. Ντάβος
Υπ. Διδάκτωρ
Τηλ: 2461056642
Κιν:6979774457
E-mail: ndavos@uowm.gr