## Slide 1
Πορεία υλοποίησης έργων Περιφ. σχεδιασμού διαχ/σης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) - επικαιροποίηση
Γιάννης Παπαγιάννης
Περιβαλλοντολόγος, PH.D.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρειας Ηπείρου
Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου:
Ιωάννινα 8 Απριλίου 2010

## Slide 2: Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων
Νομοθεσία: ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/2003 ‘’Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός & Περιφερειακός Σχεδιασμός’’.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
- Παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ
- περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονομικά συμφέρουσα μεταφορά αποβλήτων
- αξιοποίηση αποβλήτων (π.χ. συσκευασίες, οχήματα, ελαστικά, αδρανή, ηλεκ. & ηλεκτρ. εξοπλισμός, χαρτί, αδρανή)
- διαλογή ΑΣΑ στην πηγή
- μείωση ποσότητας βιοαποδομήσιμων στους ΧΥΤ
- ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης αποβλήτων
- προγράμματα ευαισθητοποίησης κοινού
* Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΚΑ εντός του 2010 θα αναθεωρηθεί ο Εθνικός Σχεδιασμός.

## Slide 3: Δεσμεύσεις σύμφωνα με τη Νομοθεσία
ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 & ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002, Ν. 2939/01 σύμφωνα με τις Οδηγίες (94/62/ΕΚ), 91/156/ΕΟΚ, 99/31/ΕΟΚ
Οι βασικοί στόχοι ανά κατηγορία είναι:
    Βιοαποδομήσιμα:
      Έως 16 Ιουλίου 2010: μείωση των Β/Α στους ΧΥΤ στο 75% της ποσότητας του 1995.
      Έως 16 Ιουλίου 2013: μείωση των Β/Α στους ΧΥΤ στο 50% της ποσότητας του 1995.
      Έως 16 Ιουλίου 2020: μείωση των Β/Α στους ΧΥΤ στο 35% της ποσότητας του 1995.
  Συσκευασίες: Μέχρι 31.12.2005 αξιοποίηση τουλάχιστον το 50 - 65% κ.β. Ανακύκλωση τουλάχιστον το 15% κάθε υλικού συσκευασίας.
  Ορυκτέλαια: Συλλογή κατά 70% και αναγέννηση κατά 80% από αυτά μέχρι το 2006
  Ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, ελαστικά, οχήματα τέλους ζωής, μπάζα, προϊόντα χάρτου: χωριστή συλλογή, απορρύπανση, αξιοποίηση, ανακύκλωση σε σημαντικά ή μεγάλα ποσοστά τόσο το 2006, όσο και το 2015.

## Slide 4: Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων
Εξειδίκευση του ΕΣΔΑ με το ΠΕΣΔΑ:
- Επιλογή περιοχών – συγκρότηση Διαχειριστικών Ενοτήτων
- καθορισμός μεθόδων διαχείρισης σε κάθε Δ.Ε.
- εξειδίκευση συγκεκριμένων μέτρων, όρων και περιορισμών για τους στόχους του ΕΣΔΑ
Κατάρτιση ΠΕΣΔΑ:
- Σύνταξη μελέτης διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την Δ/νση ΠΕ. ΧΩ. Περιφέρειας
- Προδιαγραφές ΠΕΣΔΑ (παράρτημα ΙΙΙ, άρθρο 16 ΚΥΑ 50910/2003)
- Γνωμοδοτήσεις οργανισμών, συμβουλίων και υπηρεσιών (π.χ. Νομαρχιακά Συμβούλια, ΤΕΔΚ Νομών, ΥΠΕΚΑ, Υπ.ΕΣ., Περιφερειακό Συμβούλιο)
- Έγκριση ΠΕΣΔΑ με Απόφαση Γεν. Γραμμ. Περιφέρειας.
- Άρθρο 6 §6: Το ΠΕΣΔΑ μπορεί να αναθεωρείται ανά πενταετία ύστερα από διαπιστωμένη ανάγκη και μετά από έκθεση υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ και την σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΚΑ.

## Slide 5
Α/Α | Δ.Ε | Δήμοι -Κοινότητες | Πληθυσμός
1η Διαχειριστική ενότητα | Νομός Ιωαννίνων | Όλοι οι Δήμοι & Κοινότητες του Νομού | 170.239
2η Διαχειριστική ενότητα | Νομός Θεσπρωτίας | Δ.Αχέρoντα | 2.344
 |  | Δ.Μαργαριτίου | 3.032
 |  | Δ.Παραμυθιάς | 7.859
 |  | Δ.Συβότων | 3.010
 |  | Κ. Πέρδικας | 2.272
 |  | Κ. Σουλίου | 748
 | Νομός Πρεβέζης | Δήμος Ζαλόγγου | 5.043
 |  | Δήμος Λούρου | 5.270
 |  | Δήμος Πάργας | 4.033
 |  | Δήμος Πρεβέζης | 19.605
 |  | Δήμος Φαναρίου | 8.911
 |  | συνολο | 62.127
3η Διαχειριστική ενότητα | Νομός Άρτας | ολοι οι Δήμοι & Κοινότητες του Ν. ΑΡΤΑΣ | 78.134
 | Νομός Πρεβέζης | Δήμος Ανωγείου | 1.539
 |  | Δήμος Θεσπρωτικού | 5.474
 |  | Δήμος Φιλιππιάδος | 8.429
 |  | Κοινότητα Κρανέας | 1.052
 |  | συνολο | 94.623
4η Διαχειριστική ενότητα | Νομός. Θεσπρωτίας | Δ.Ηγουμενίτσας | 14.710
 |  | Δ.Παραποτάμου | 1.668
 |  | δ. φιλιατων | 8.288
 |  | Δ.Σαγιάδας | 2.160
 |  | συνολο | 26.826

## Slide 6
Εκτιμώμενες ποσότητες ΑΣΑ:
 | 2001 (tn) | 2011 (tn) | 2021 (tn)
1η Δ.Ε. (Ν. Ιωαννίνων) | 49000 | 54240 | 60000
2η Δ.Ε. (Δ/Ν ΧΥΤΑ Πρέβεζας – Θεσπρωτίας) | 32600 | 41645 | 50680
3η Δ.Ε. (Ν. Άρτας & Πρέβεζας) | 29981 | 32525 | 35070
4η Δ.Ε. (Θεσπρωτίας) | 8060 | 9084 | 10110
 | 120000 | 137500 | 156000

## Slide 7
Πίνακας: Αποτελέσματα μετρήσεων ανά ΔΕ σχετικά με την κ.β. σύσταση των απορριμμάτων (2008)
Υλικό |  | ΣΥΣΤΑΣΗ, 1η ΔΕ, % κ.β. | ΣΥΣΤΑΣΗ, 2η ΔΕ, % κ.β. | ΣΥΣΤΑΣΗ, 3η ΔΕ, % κ.β. | ΣΥΣΤΑΣΗ, 4η ΔΕ, % κ.β.
Οργανικά |  | 42,92% | 45,15% | 42,46% | 42,32%
Χαρτί | 02-1 Συσκευασία | 1,10% | 0,53% | 0,33% | 0,52%
 | 02-2 Έντυπο | 7,27% | 6,27% | 5,49% | 5,54%
 | 02-3 Λοιπά χαρτιά | 7,50% | 6,56% | 5,94% | 7,16%
Χαρτόνι (Σ) |  | 4,72% | 5,25% | 3,99% | 3,77%
Σύνθετα υλικά (Σ) |  | 5,07% | 5,07% | 4,18% | 4,92%
Δ-Ξ-Λ | 05-1 Συσκευασία | 1,24% | 1,55% | 3,15% | 1,23%
 | 05-2 Λοιπά | 1,23% | 0,78% | 1,24% | 1,64%
Πλαστικά | 06-1 Συσκευασία | 8,65% | 8,14% | 9,71% | 8,09%
 | 06-2 Λοιπά | 2,51% | 3,09% | 4,28% | 3,25%
Γυαλί | 07-1 Συσκευασία | 3,28% | 4,76% | 4,00% | 3,60%
 | 07-2 Λοιπά | 0,12% | 0,01% | 0,00% | 0,00%
Μέταλλα | 08-1 Fe (Σ) | 2,39% | 2,38% | 1,87% | 2,40%
 | 08-2 Fe (Λοιπά) | 0,97% | 0,60% | 1,10% | 1,43%
 | 08-3 Al (Σ) | 1,76% | 2,03% | 1,86% | 1,71%
 | 08-4 Λοιπά Μέταλλα | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
Υφάσματα |  | 3,52% | 3,30% | 4,48% | 4,75%
Μπαταρίες |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
Αδρανή |  | 3,35% | 2,95% | 4,28% | 4,49%
Υπόλοιπα |  | 0,40% | 0,68% | 0,64% | 0,59%
Λεπτόκοκκα <10mm |  | 1,87% | 0,89% | 1,00% | 2,60%

## Slide 8: Προτεινόμενα έργα ΠΕΣΔΑ
(*) μία (1) μονάδα Επεξεργασίας Οργανικού Κλάσματος που θα περιέχει και μονάδα μηχανικής διαλογής

## Slide 9: 1η Δ.Ε. (Ν. Ιωαννίνων)
Υλοποιούμενα έργα: Υπό κατασκευή ο ΧΥΤΑ στο ΔΔ. Ελληνικού Δ. Κατσανοχωρίων (εκτιμώμενη έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας, Ιούνιος 2010)
ΣΜΑ: Ο ΦοΔΣΑ έχει αναθέσει και παραλάβει μελέτες σκοπιμότητας και μελέτες χωροθέτησης 3 ΣΜΑ (δεν έχουν αδειοδοτηθεί ούτε ενταχθεί σε χρημ. πρόγραμμα)
Κ.Δ.Α.Υ. – μονάδα επεξεργασίας:
Δεν έχουν υπάρξει ενέργειες για μελέτη και αδειοδότηση ΚΔΑΥ (Δημοσίου)

## Slide 10: 1η Δ.Ε. (Ν. Ιωαννίνων)
Ανακύκλωση
Συσκευασίες:
- Δεν έχουν γίνει μακροχρόνιες συμβάσεις με το εγκεκριμένο σύστημα της Ελλ. Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) σε κανένα ΟΤΑ του Ν.Ιωαννίνων (μπλέ κάδοι ανακύκλωσης, Α/Φ, ΚΔΑΥ)
- ολιγόμηνες συμβάσεις μεμονομένων ΟΤΑ με ιδιωτικό ΚΔΑΥ (π.χ. Δ. Δωδώνης, Δ. Μπιζανίου, Δ.Τύμφης)
Αποβλ. Ηλ. & ηλεκτρ. Εξοπλισμού, ορυκτέλαια κ.α.:
- Σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν γίνει συμβάσεις ορισμένων ΟΤΑ & ιδιωτών με τα αντίστοιχα συστήματα (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία)

## Slide 11: 1η Δ.Ε. (Ν. Ιωαννίνων)
ΧΑΔΑ:
Σύνολο χωματερών: 127
Έχουν αποκατασταθεί: 109
Ανοιχτοί (1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ): 18
ΧΑΔΑ Δουρούτης:
- παραμένει ανοιχτός, λειτουργεί από το 1960
- εξυπηρετεί 14 ΟΤΑ (Ιωαννιτών, Παμβώτιδας, Πασσαρώνος, Περάματος, Μπιζανίου, Δωδώνης, Κατσανοχωρίων, Ευρυμενών, Μετσόβου, Αγ. Δημητρίου, Λάκκας Σουλίου, Κόνιτσας, Τζουμέρκων, Ζίτσας, κ.α)
- Έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Θ.Η.Σ. 2007-13 με ποσό 7,5 εκατ. €

## Slide 12: 2η Δ.Ε. Δ/Ν ΧΥΤΑ Πρέβεζας - Θεσπρωτίας
Υλοποιούμενα έργα: Σε λειτουργία ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Δ. Παραμυθιάς (Ιανουάριος 2009)
ΣΜΑ: Ο ΦοΔΣΑ έχει αναθέσει μελέτες σκοπιμότητας
και μελέτες χωροθέτησης 2 ΣΜΑ (δεν έχουν αδειοδοτηθεί ούτε ενταχθεί σε χρημ. πρόγραμμα)
Ανακύκλωση
Συσκευασίες:
- Έχουν γίνει μακροχρόνιες συμβάσεις με το εγκεκριμένο σύστημα της Ελλ. Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για όλους τους ΟΤΑ της Διαχ. ενότητας (παροχή μπλέ κάδων ανακύκλωσης, Απορριμματοφόρων, λειτουργία ΚΔΑΥ)

## Slide 13: 2η Δ.Ε. Δ/Ν ΧΥΤΑ Πρέβεζας - Θεσπρωτίας
Αποβλ. Ηλ. & ηλεκτρ. Εξοπλισμού, ορυκτέλαια κ.α.:
- Σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν γίνει συμβάσεις ορισμένων ΟΤΑ & ιδιωτών με τα αντίστοιχα συστήματα (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία)

## Slide 14: 2η Δ.Ε. Δ/Ν ΧΥΤΑ Πρέβεζας - Θεσπρωτίας
ΧΑΔΑ:
Σύνολο χωματερών: 72
Έχουν αποκατασταθεί: 52
Ανοιχτοί (1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ): 20
(υλοποιούνται οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης) (για 3 ΧΑΔΑ έχουν ενταχθεί και είναι προς δημοπράτηση τα έργα αποκατάστασης, στο Ε.Π. Θ.Η.Σ.2007-13 με ποσό 1,175εκατ. € περίπου).
- ΧΑΔΑ ‘’Κούκος’’ Δ. Πρέβεζας: Λειτουργεί, έχει γίνει μελέτη αποκατάστασης ~ 2 εκατ. €

## Slide 15: 3η Δ.Ε.: Ν. Άρτας & Πρέβεζας
Υλοποιούμενα έργα: Σε λειτουργία ο ΧΥΤΑ Βλαχέρνας Δ. Βλαχερνών (Μάιος 2008)
ΣΜΑ: Έχουν χωροθετηθεί (Μάιος ’09 και Ιούλιος ’09) οι 2 ΣΜΑ δεν έχουν κατατεθεί ΜΠΕ (δεν έχουν αδειοδοτηθεί ούτε ενταχθεί σε χρημ. πρόγραμμα)
Ανακύκλωση
Συσκευασίες:
- Έχουν γίνει μακροχρόνιες συμβάσεις με το εγκεκριμένο σύστημα της Ελλ. Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για το Δήμο Αρταίων (εκκρεμεί για τους άλλους ΟΤΑ της Διαχ. ενότητας)

## Slide 16: 3η Δ.Ε.: Ν. Άρτας & Πρέβεζας
Αποβλ. Ηλ. & ηλεκτρ. Εξοπλισμού, ορυκτέλαια κ.α.:
- Σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν γίνει συμβάσεις ορισμένων ΟΤΑ & ιδιωτών με τα αντίστοιχα συστήματα (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία)
ΧΑΔΑ:
Σύνολο χωματερών: 43
Έχουν αποκατασταθεί: 22
Προς ένταξη έργων στο ΠΕΠ: 7
Προς αποκατάσταση:14
(υλοποιούνται οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης για 4 ΧΑΔΑ ενώ οι υπόλοιποι 9 θα αποκατασταθούν με ιδία μέσα των ΟΤΑ).

## Slide 17: 4η Δ.Ε.(4 ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας)
Υλοποιούμενα έργα: Έχουν περαιωθεί οι εργασίες κατασκευής του ΧΥΤΑ Παραποτάμου (2007). Δεν έχει αρχίσει η λειτουργία του. (εντός 2 μήνου)
ΣΜΑ: Δεν προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ.
(υπάρχει αίτημα από τον Δ. Ηγουμενίτσας & τον ΦοΔΣΑ
για 2 ΣΜΑ)
Ανακύκλωση
Συσκευασίες:
- Έχουν γίνει μακροχρόνιες συμβάσεις με το εγκεκριμένο σύστημα της Ελλ. Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για το Δήμο Ηγουμενίτσας (παροχή μπλέ κάδων ανακύκλωσης, Απορριμματοφόρων, λειτουργία ΚΔΑΥ).

## Slide 18: 4η Δ.Ε.(4 ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας)
Αποβλ. Ηλ. & ηλεκτρ. Εξοπλισμού, ορυκτέλαια κ.α.:
- Σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν γίνει συμβάσεις ορισμένων ΟΤΑ & ιδιωτών με τα αντίστοιχα συστήματα (δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία)
ΧΑΔΑ:
Σύνολο χωματερών: 26
Έχουν αποκατασταθεί: 23
Ανοιχτοί (1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ): 3
- ΧΑΔΑ ‘’Κοτσέκι’’ ΔΔ. Καστριού του Δ. Ηγουμενίτσας: Λειτουργεί, εκκρεμούν αδειοδοτήσεις και τεχν. μελέτη για τα έργα αποκατάστασης.

## Slide 19: Προβλήματα σχετιζόμενα με την υλοποίηση ΠΕΣΔΑ και αποκατάστασης ΧΑΔΑ
  Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες τόσο για την αδειοδότηση όσο και για την υλοποίηση των έργων ΣΜΑ, ΚΔΑΥ (δημοσίου), μονάδας επεξεργασίας από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης.
  Δεν υπάρχει στελέχωση και επαρκή ενεργοποίηση των ΦοΔΣΑ για θέματα της αρμοδιότητάς των (π.χ. υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την λειτουργία των ΧΥΤΑ (π.χ. εξοπλισμός, Η/Μ εγκαταστάσεις κ.α.)., υποδομές προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας ΑΣΑ, αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, παρακολούθηση των αποκατεστημένων ΧΑΔΑ, κ.α.
  Δεν υπάρχει υπεύθυνη αντιμετώπιση και ενεργοποίηση των ΟΤΑ για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.

## Slide 20: Προβλήματα σχετιζόμενα με την υλοποίηση ΠΕΣΔΑ και αποκατάστασης ΧΑΔΑ
  Θα πρέπει να γίνει έναρξη διαδικασιών και απαιτούμενων μελετών – ενεργειών για την μετατροπή των υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε λειτουργία ΧΥΤΥ.
  Δεν έχει αναπτυχθεί η ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή ιδιαίτερα στο Δ. Ιωαννιτών που είναι και ο μεγαλύτερος παραγωγός απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  Δεν έχουν γίνει συμβάσεις (κυρίως του Δ. Ιωαννιτών και άλλων ΟΤΑ) με όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων π.χ. συσκευασίας, ελαστικών, ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, ορυκτελαίων. (Ν. 3929/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001).

## Slide 21: Προτεινόμενες ενέργειες των ΟΤΑ & ΦοΔΣΑ
  - Ανάπτυξη και προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την ανακύκλωση και κυρίως για την διαλογή σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων.
  Στοχευμένη και παρατεταμένη ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη της ανακύκλωσης, της διαλογής και της ανάκτησης.
  Σταδιακή εγκατάσταση των τριών (3) κάδων διαλογής απορριμμάτων ξεκινώντας από τον ‘’μπλέ’’ κάδο (Συσκευασίες), συνεχίζοντας με τον ‘’πράσινο’’ κάδο (Υπολείμματα κουζίνας) και τελική προσθήκη με τον κάδο των λοιπών αποβλήτων.

## Slide 22: Προτεινόμενες ενέργειες των ΟΤΑ & ΦοΔΣΑ
  Ανάπτυξη στην αρχή πιλοτικά και στη συνέχεια σε ευρεία κλίμακα, των συστημάτων συλλογής και μεταφοράς και διάθεσης των επιμέρους ‘’ρευμάτων’’ αποβλήτων.
  Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, αρχικά, στα σπίτια που διαθέτουν αυλές – κήπους.
  Στελέχωση των ΦοΔΣΑ και των σχετικών υπηρεσιών των ΟΤΑ για την έναρξη εφαρμογής αποτελεσματικότερου συστήματος διαλογής απορριμμάτων στοχεύοντας στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και λειτουργικού κόστους προς όφελος του περιβάλλοντος.-

## Slide 23: Προτεινόμενα έργα – δράσεις ΠΕΣΔΑ
Σε δημοσιοποίηση η πρόθεση ανάθεσης της μελέτης για τη μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ (επιλογή κατάλληλης μεθόδου επεξεργασίας, διερεύνηση χώρων εγκατάστασης) (αξιοποίηση στοιχείων από τη μελέτη Ποιοτικής σύστασης ΑΣΑ Περιφ. Ηπείρου, 2008) ποσό 60.000€. Τεχν. Βοήθεια Ε.Π. Θ.Η.Σ. 2007-13)
Αποκατάσταση των ενεργών ΧΑΔΑ
Μετατροπή των υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ.
Χρηματοδότηση – επαναξιολόγηση αριθμού ΣΜΑ, επιλογή χώρων συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών.
Ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή (κυρίως όπου δεν έχει ξεκινήσει).

## Slide 24: Χρηματοδοτικά εργαλεία
    Ε.Π. - Θ.Η.Σ.:
    ‘’Δράσεις περιβάλλοντος’’ κωδ. 44, στο ΕΠ. Θ.Η.Σ. για ‘’Διαχείριση οικιακών και Βιομηχανικών αποβλήτων’’ - συμπληρωματικές παρεμβάσεις στο δίκτυο ΧΥΤΑ κ.α.
    - υποδομές προσωρινής αποθήκευσης ΑΣΑ
    συνολικό ποσό 7.030.000 €. (δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις).
    ‘’Δράσεις περιβάλλοντος’’ κωδ. 50, στο ΕΠ. Θ.Η.Σ.
    - αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ
    συνολικό ποσό 8.172.428 € (έχει υπερκαλυφθεί το ποσό από τις προτάσεις των ΟΤΑ).
    ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ
    Πρόγραμμα Υπ. Εσωτερικών, ΘΗΣΕΑΣ κ.α.
Ευχαριστώ